Architektury počítačů
Procesory a mikrokontroléry Motorola 68000, 683xx a ColdFire‏
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
Ver.1.00

---
Základní výkonná/desktopová řada 680X0

---
Základní registry procesorů M68xxx/CPU32/ColdFire
Uživatelský model
architektury
Systémový model
31
16
15
0
A7# (SSP)
SUPERVISOR STACK
POINTER
15
8
7
0
(CCR)
SR
STATUS REGISTER
31
0
VBR
VECTOR BASE REGISTER
31
3
2
0
SFC
ALTERNATE FUNCTION
DFC
CODE REGISTERS
16
15
8
7
0
D0
D1
D2
D3
DATA REGISTERS
D4
D5
D6
D7
16
15
0
A0
A1
A2
A3
ADDRESS REGISTERS
A4
A5
A6
16
15
0
A7 (USP)
USER STACK POINTER
0
PC
PROGRAM COUNTER
15
8
7
0
0
CCR
CONDITION CODE REGISTER
31

---
Stavový registr – podmínková část
- N – negative ... = 1 pokud je nejvíce významný byte operandu nebo výsledku roven 1 (negativní výsledek v doplňkovém kódu)
- Z – zero ... = 1 pokud jsou veškeré bity operandu nebo výsledku nulové
- V – overflow .. = 1 pokud je výsledek mimo zobrazitelný rozsah (např. přetečení při znaménkových operacích)
- C – carry ... = 1 pokud dochází k přenosu (carry) z nejvíce významného bitu během aritmetické operace nebo je potřeba výpůjčka (borrow) při odčítání
- X - extend (extended carry) ..použitý při rozšíření operací na vícenásobnou přesnost (odpovídá hodnotě C)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
T1
T0
S
0
0
I2
I1
I0
0
0
0
X
N
Z
V
C
EXTEND
NEGATIVE
ZERO
OVERFLOW
CARRY
INTERRUPT
PRIORITY MASK
SUPERVISOR/USER
STATE
TRACE
ENABLE
SYSTEM BYTE
USER BYTE
(CONDITION CODE REGISTER)

---
Stavový registr – systémová část
- T1, T0 – trace … pokud je některý z bitů nastavený, dojde ke generování výjimky po provedení každé instrukce nebo po instrukcích změny toku programu (skok, návrat, volání)
- S – supervisor … pokud je nastaven na 1, procesor se nachází v systémovém režimu a SP odpovídá SSP. Jinak se procesor nachází v uživatelském režimu, SP odpovídá USP a manipulace se systémovou částí není možná a na přístupy k paměti (MMU) jsou aplikovaná omezení příslušná uživatelskému režimu
- I2, I1, I0 - interrupt mask … definuje úroveň přerušení po kterou je přijetí žádosti blokované – odložené na později. Výjimkou jsou žádosti úrovně 7, která nejsou maskovatelná
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
T1
T0
S
0
0
I2
I1
I0
0
0
0
X
N
Z
V
C
EXTEND
NEGATIVE
ZERO
OVERFLOW
CARRY
INTERRUPT
PRIORITY MASK
SUPERVISOR/USER
STATE
TRACE
ENABLE
SYSTEM BYTE
USER BYTE
(CONDITION CODE REGISTER)

---
Adresní režimy 68000
Pro přístup k operandům slouží 14 režimů adresace. V literatuře je užívána dále popsaná následující konvence pro popis režimů adresace a instrukcí.

---
Adresace – konvence pro registry
- EA	- efektivní adresa
- An	- adresový registr n, například A3
- Dn	- datový registr n, například D3
- Rn	- libovolný z datových a adresových registrů
- Xn.SIZE*SCALE index registr, libovolný datový nebo adresový registr
  - SIZE velikost indexu W (16 bitový) nebo L (32 bitový)
  - SCALE měřítko - násobitel indexu 1, 2, 4 nebo 8
- PC	- čítač programu
- SR	- stavový registr
- SP	- ukazatel zásobníku (A7 - USR nebo SSR)
- CCR	- podmínkový registr, nižší byte SR
- USP	- ukazatel zásobníku v uživatelském režimu
- SSP	- ukazatel zásobníku v systémovém režimu

---
Adresace – konvence přímé operandy a indirekce
- dn	ofset, délky n bitů
- bd	báze adresy až 32 bitů
- L	délka 32 bitů (long-word)
- W	délka 16 bitů (word)
- B	délka 8 bitů (byte)
- (An)	závorky určují adresaci obsaženou hodnotou

---
Adresace – režimy, 68000
- Rn obsah datového nebo adresového registru
- (An) obsah paměti na adrese An
- (An)+ obsah paměti na adrese An s následnou inkrementací registru o hodnotu danou délkou operandu
- -(An) nejdříve dojde k dekrementaci registru o délku operandu a pak je registr použit k adresaci
- (d16,An) adresový registr s 16 bitovým znaménkovým posunutím
- (d8,An,Xn) adresový registr s 8 bitovým znaménkovým posunutím a přičtením indexového registru (případně jen jeho nižších 16 bitů), pro procesory CPU32 a 68020+ může být index násoben číslem 1, 2, 4 nebo 8
- (xxx).W 16 bitová absolutní adresa
- (xxx).L 32 bitová absolutní adresa

---
Adresace – rozšířené indexy a autorelativní adresace
- (bd,An,Xn*SCALE) adresa je vytvořena ze součtu adresového registru s indexovým registrem násobeným měřítkem SCALE (1, 2, 4 nebo 8) a bázovým posunutím délky až 32 bitů (0, 16 nebo 32), kódování režimu umožňuje potlačit hodnotu indexu, případně i adresového registru, tento režim adresace je implementován v procesorech CPU32 a 68020+
- (d16,PC) adresace relativní k PC s šestnáctibitovým znaménkovým posunutím
- (d8,PC,Xn) adresa relativní k PC s osmibitovým znaménkovým posunutím a přičteným indexem
- (bd,PC,Xn*SCALE) adresa relativní k PC s posunutím až 32 bitů a s indexem násobeným měřítkem, další možnosti jsou shodné s režimy vztaženými k adresovým registrům

---
Adresace – rozšíření 68020+
Pro úplnost jsou dále uvedeny i režimy adresace, které nejsou implementovány v jádře CPU32. Tyto režimy jsou implementovány pouze v procesorech 68020 až 68060. Znalost těchto chybějících režimů může být výhodná při hledání problémů s programy původně určenými pro výkonnější členy rodiny 680x0.
- ([bd,An],Xn,od) adresu tvoří hodnota v paměti na adrese An+bd, ke které je přičteno posunutí od a index
- ([bd,PC],Xn,od) totéž ale relativně k PC
- ([bd,An,Xn],od) adresu tvoří hodnota v paměti na adrese An+Xn+bd, ke které je přičteno posunutí od
- ([bd,PC,Xn],od) totéž ale relativně k PC

---
Kódování instrukcí a režimů adresace
Field
Definition
Field
Definition
Instruction
BS
Base Register Suppress
Register
General Register Number
0 = Base Register Added
Extension
1 = Base Register Suppressed
Register
Index Register Number
IS
Index Suppress
D/A
Index Register Type
0 = Evaluate and Add Index Operand
0 = Dn
1 = Suppress Index Operand
1 = An
BD SIZE
Base Displacement Size
W/L
Word/Long Word Index Size
00 = Reserved
0 = Sign-Extended Word
01 = Null Displacement
1 = Long Word
10 = Word Displacement
Scale
Scale Factor
11 = Long-Word Displacement
00 = 1
I/IS *
Index/Indirect Selection
01 = 2
Indirect and Indexing Operand
10 = 4
Determined in Conjunction with Bit 6,
11 = 8
Index Suppress
*Memory indirect addressing will cause illegal instruction trap; must be = 000 if IS = 1
SINGLE EA INSTRUCTION FORMAT
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
EFFECTIVE ADDRESS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MODE
REGISTER
BRIEF FORMAT EXTENSION WORD
15
14
12
11
10
9
8
7
0
D/A
REGISTER
W/ L
SCALE
0
DISPLA
CEMENT
FULL FORMAT EXTENSION WORD(S)
15
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
D/A
REGISTER
W/ L
SCALE
1
BS
IS
BD SIZE
0
I/IS
BASE DISPLA
CEMENT (0, 1, OR 2
W
ORDS)

---
Instrukční soubor 68000

---
Rozšíření CPU32 a 68020
M
n
e
m
o
n
i
c
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
C
P
U
3
2
M
6
8
0
2
0
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
S
u
p
p
o
r
t
s
3
2
-
B
i
t
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
B
i
t
F
i
e
l
d
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
(
B
F
C
H
G
,
B
F
C
L
R
,
B
F
E
X
T
S
,
B
F
E
X
T
U
,
B
F
F
O
,
B
F
I
N
S
,
B
F
S
E
T
,
B
F
T
S
T
)
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
O
p
e
r
a
t
i
o
n
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
F
u
n
c
t
i
o
n
S
u
p
p
o
r
t
s
3
2
-
B
i
t
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
S
u
p
p
o
r
t
s
3
2
-
B
i
t
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
S
u
p
p
o
r
t
s
3
2
-
B
i
t
O
p
e
r
a
n
d
s
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
S
u
p
p
o
r
t
s
P
r
o
g
r
a
m
C
o
u
n
t
e
r
R
e
l
a
t
i
v
e
A
d
d
r
e
s
s
i
n
g
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
C
o
p
r
o
c
e
s
s
o
r
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
S
u
p
p
o
r
t
s
3
2
-
B
i
t
a
n
d
6
4
-
B
i
t
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
S
u
p
p
o
r
t
s
8
-
B
i
t
E
x
t
e
n
d
t
o
3
2
B
i
t
s
S
u
p
p
o
r
t
s
3
2
-
B
i
t
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
S
u
p
p
o
r
t
s
N
e
w
C
o
n
t
r
o
l
R
e
g
i
s
t
e
r
s
S
u
p
p
o
r
t
s
3
2
-
B
i
t
O
p
e
r
a
n
d
s
a
n
d
6
4
-
B
i
t
R
e
s
u
l
t
s
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
S
u
p
p
o
r
t
s
P
r
o
g
r
a
m
C
o
u
n
t
e
r
R
e
l
a
t
i
v
e
,
I
m
m
e
d
i
a
t
e
,
a
n
d
A
n
A
d
d
r
e
s
s
i
n
g
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
N
e
w
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
yes
B
c
c
B
F
x
x
x
x
B
G
N
D
B
K
P
T
B
R
A
B
S
R
C
A
L
L
M
C
A
S
,
C
A
S
2
C
H
K
C
H
K
2
C
M
P
1
C
M
P
2
c
p
D
I
V
S
/
D
I
V
U
E
X
T
B
N
L
I
N
K
L
P
S
T
O
P
M
O
V
E
C
M
U
L
S
/
M
U
L
U
P
A
C
K
R
T
M
T
B
L
S
N
,
T
B
L
U
T
B
L
S
,
T
B
L
U
T
S
T
T
R
A
P
c
c
U
N
P
K

---
Volání funkcí (LINK/UNLK)
int f(int a, int b, int c )
{ return a + b + c; }
f:	linkw	%fp,#0
movel	%a6,%sp@-
movel	%a7,%a6
movel	%d2,%sp@-
subql	#20,%sp
movel	%fp@(8),%d0
addl	%fp@(12),%d0
addl	%fp@(16),%d0
addql	#20,%sp
movel	%sp@+,%d2
unlk	%fp
movel	%a6,%a7
movel	%sp@+,%a6
rts
f(1,2,3);
movel #3,%sp@-
pea 3
movel #2,%sp@-
movel #1,%sp@-
jsr	f
ret_pc:
addql #12,%sp
lea %sp@(12),%sp
0xffffffff
sp'
fp+16
call
params/
args to f
fp+12
fp+8
fp+4
pc/regs save area
fp
fp-4
function f local variables
fp-8
Volací konvence m68k
fixed A7 = SP, (A6 = FP)
return D0, D0+D1
parameters on stack
clobberable registers D0, D1, A0, A1
sp
0x00000000
3 (c)
1 (a)
2 (b)
ret_pc
save fp
save d2
local
var
arg
to next

---
Příklad časování CPU32
Instructions
MOVE.W	A1, (A0)+
ADDQ.W	#1, (A0)
CLR.W	$30 (A1)
WRITE
FOR 1
1 PRE-
FETCH
READ
FOR 2
WRITE
FOR 2
2 PRE-
FETCH
ADDQ
TO <EA>
ADDQ.W #1,(A0)
EA FETCH
ADDQ
MOVE A1,(A0)+
MO
VE.W A1,(AO)+
EA CALC
CLR
CLR
<EA>
3 PRE-
FETCH
3 PRE-
FETCH
WRITE
FOR 3
CLR.W $30(A1)
CLOCK
1
2
3
4
6
7
5
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
BUS
CONTROLLER
INSTRUCTION
CONTROLLER
EXECUTION
TIME

---
Piny/signály procesorů
68000, 68008, 68EC000
E
Vcc
GND
CLK
FC0
FC1
FC2
VPA
BERR
ADDRESS
VMA
HALT
RESET
MODE
DATA
BUS
BUS
A23-A0
D15-D0
BR
IPL0
IPL1
BG
LDS
UDS
R/W
AS
BGACK
DTACK
STATUS
PROCESSOR
PERIPHERAL
CONTROL
SYSTEM
CONTROL
ASYNCHRONOUS
BUS
CONTROL
BUS
ARBITRATION
CONTROL
INTERRUPT
CONTROL
IPL2
AVEC
MC6800

---
Signály 68030
DSACK0
FUNCTION CODES
ADDRESS BUS
TRANSFER
SIZE
ASYNCHRONOUS
BUS CONTROL
CACHE
CONTROL
EMULATOR
SUPPORT
SYNCHRONOUS
BUS CONTROL
BUS EXCEPTION
CONTROL
BUS ARBITRATION
CONTROL
INTERRUPT
CONTROL
FC2-FC0
A31-A0
D31-D0
SIZ0
SIZ1
OCS
ECS
R/W
RMC
AS
DS
DBEN
DSACK1
CIIN
CIOUT
CBREQ
CBACK
GND (14)
CLK
CDIS
STATUS
REFILL
STERM
BERR
HALT
RESET
IPL0
IPL1
IPL2
IPEND
AVEC
BR
BG
BGACK
V (10)
CC
DATA BUS
MC68EC030

---
Blokové schéma 68030
MICROSEQUENCER AND
CONTROL
CONTROL
STORE
INSTRUCTION
CACHE
STAGE
B
STAGE
C
STAGE
D
INTERNAL
DATA
BUS
INSTRUCTION PIPE
INSTRUCTION
ADDRESS
BUS
ADDRESS
SECTION
PROGRAM
COUNTER
SECTION
DATA
SECTION
EXECUTION UNIT
MISALIGNMENT
MULTIPLEXER
SIZE
MULTIPLEXER
DATA
PADS
DATA
BUS
WRITE PENDING
BUFFER
PREFETCH PENDING
BUFFER
 MICROBUS
CONTROLLER
BUS CONTROLLER
BUS CONTROL
SIGNALS
ADDRESS
BUS
ADDRESS
PADS
ADDRESS
BUS
ADDRESS
DATA
CACHE
DATA
ADDRESS
BUS
CACHE
HOLDING
REGISTER
(CAHR)
ACCESS
MMU
CONTROL
+22 ATC
UNIT
68030 Only
68030 Only
68030 Only
CONTROL
LOGIC

---
Automatická šířka sběrnice u CPU32(+) a 68020/030
A31-A2
DSACK1
D7-D0
OP3
OP3
OP3
OP3
 D15-D8
OP2
OP3
OP2
OP2
D23-D16
OP1
OP3
OP3
OP1
D31-D24
OP0
OP3
OP2
OP1
DBEN
DSACK0
DS
AS
R/W
3 bytes
4 bytes
2 bytes
1 byte
SIZ1
SIZ0
FC2-FC0
A0
A1
CLK
S0
S2
S4
S0
S2
S4
S0
S2
S4
S0
S2
S4

---
Uživatelský režim 68060
CCR
PC
A7/USP
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
31
0
DATA
REGISTERS
ADDRESS
REGISTERS
31
0
79
0
FP0
FP1
FP2
FP3
FP4
FP5
FP6
FP7
FPCR
FPSR
FPIAR
FLOATING-POINT
DATA
REGISTERS
FP CONTROL REGISTER
FP STATUS REGISTER
FP INSTRUCTION ADDRESS REGISTER
PROGRAM COUNTER
CONDITION CODE REGISTER
USER STACK POINTER
15
0

---
Systémový režim 68060
31
0
PCR
A7/SSP
SR
VBR
SFC
DFC
CACR
URP
SRP
TC
DTT0
DTT1
ITT0
ITT1
BUSCR
(CCR)
PROCESSOR CONFIGURATION REGISTER
SUPERVISOR STACK POINTER
STATUS REGISTER (CCR ALSO IN THE USER PROGRAMMING MODEL)
VECTOR BASE REGISTER
SOURCE FUNCTION CODE
DESTINATION FUNCTION CODE
CACHE CONTROL REGISTER
USER ROOT POINTER REGISTER
SUPERVISOR ROOT POINTER REGISTER
TRANSLATION CONTROL REGISTER
DATA TRANSPARENT TRANSLATION REGISTER 0
DATA TRANSPARENT TRANSLATION REGISTER 1
INSTRUCTION TRANSPARENT TRANSLATION REGISTER 0
INSTRUCTION TRANSPARENT TRANSLATION REGISTER 1
BUS CONTROL REGISTER

---
Obsluha výjimek procesoru 68060
*For the Access Fault exception PC and internal CPU state necessary to finish instruction is stored "fault" refers to the PC of the instruction that caused the exception. "next" refers to the PC of the next instruction that follows the instruction that caused the fault.
Vector
Number(s)
Vector
Offset (Hex)
Stack Frame
Format
Stacked
Program
Counter
*
Assignment
0
1
2
3
000
004
008
00C
-
-
4
2
-
-
-
fault
Reset Initial SSP
Reset Initial PC
Access Fault
Address Error
4
5
6
7
010
014
018
01C
0
2
2
2
fault
next
next
next
Illegal Instruction
Integer Divide-by-Zero
CHK, CHK2 Instructions
TRAPcc, TRAPV Instructions
8
9
10
11
11
11
020
024
028
02C
02C
02C
0
2
0
0
2
4
fault
next
fault
fault
next
next
Privilege Violation
Trace
Line 1010 Emulator (Unimplemented A-Line Opcode)
Line 1111 Emulator (Unimplemented F-Line Opcode)
Floating-Point Unimplemented Instruction
Floating-Point Disabled
12
13
14
15
030
034
038
03C
0
0
0
next
-
fault
next
Emulator Interrupt
Only 68020, 68030 - Coprocessor Protocol Violation
Format Error
Uninitialized Interrupt
16-23
040-05C
-
-
(Unassigned, Reserved)
24
25
26
27
060
064
068
06C
0
0
0
0
next
next
next
next
Spurious Interrupt
Level 1 Interrupt Autovector
Level 2 Interrupt Autovector
Level 3 Interrupt Autovector
28
29
30
31
070
074
078
07C
0
0
0
0
next
next
next
next
Level 4 Interrupt Autovector
Level 5 Interrupt Autovector
Level 6 Interrupt Autovector
Level 7 Interrupt Autovector
32-47
080-0BC
0
next
TRAP #0-15 Instruction Vectors
48-55
0C0-0DC
-
-
Floating-Point Exceptions
#
56
57
58
59
0E0
0E4
0E8
0EC
-
-
-
-
-
-
-
-
Only 68030, 68851 - PMMU Configuration
Only 68851 - PMMU Illegal Operation
Only 68851 - PMMU Access Level Violation
(Unassigned, Reserved)
60
61
0F0
0F4
0
0
fault
fault
Unimplemented Effective Address
Unimplemented Integer Instruction
62-63
0F8-0FC
-
-
(Unassigned, Reserved)
64-255
100-3FC
0
next
User Defined Vectors (192)

---
Stránkování 68060
Formát virtuální adresy
Deskriptory stránek
7 BITS
31
25 24
18 17
13 12 11
0
7 BITS
8K PAGE
4K PAGE
13 BITS - 8K PAGE
12 BITS - 4K PAGE
ROOT INDEX
FIELD
(RI)
POINTER INDEX
FIELD
(PI)
PAGE INDEX
FIELD
(PGI)
PAGE OFFSET
31
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
POINTER TABLE ADDRESS
X
X
X
X
X
U
W
U
D
T
ROOT TABLE DESCRIPTOR (ROOT LEVEL)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PAGE TABLE ADDRESS
31
U
X
X
X
X
X
W
U
D
T
POINTER TABLE DESCRIPTOR (POINTER LEVEL)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
31
1
2
1
1
1
0
PHYSICAL ADDRESS
UR
G
U
1
U
0
S
CM
M
U
W
PDT
4K PAGE DESCRIPTOR (PAGE LEVEL)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
31
1
3
1
2
1
1
1
0
PHYSICAL ADDRESS
UR
UR
G
U
1
U
0
S
CM
M
U
W
PDT
8K PAGE DESCRIPTOR (PAGE LEVEL)
7
6
5
4
3
2
1
0
31
DESCRIPTOR ADDRESS
PDT
INDIRECT PAGE DESCRIPTOR (PAGE LEVEL)

---
Princip stránkování
ROOT-LEVEL
TABLES
POINTER-LEVEL
TABLES
PAGE-LEVEL
PHYSICAL
TABLES
ADDRESS
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
LOGICAL ADDRESS
TASK-A
LOGICAL ADDRESS
FIELDS OF
$76543210 =
$3B
$15
$01
TABLE ENTRY # =
TABLE $3B
TABLE $15
TABLE $00
7 BITS
31
25 24
18 17
13 12 11
0
7 BITS
8K PAGE
4K PAGE
13 BITS - 8K PAGE
12 BITS - 4K PAGE
ROOT INDEX FIELD
(RI)
POINTER INDEX FIELD
(PI)
PAGE INDEX FIELD
(PGI)
PAGE OFFSET
TABLE $00
TABLE $00
$3B
$EC
$54
$1210
$04
ADDRESS OFFSET =
FRAME ADDR*
ROOT POINTER
$15
$01
TASK A
TASK B
URP or SRP
URP or SRP
ROOT POINTER
W-BIT CLEAR
INDIRECT PDT
RESIDENT PDT
INVALID PDT
INVALID UDT
RESIDENT UDT
W-BIT SET
$00003000

---
Paměti cache v procesorech 68060
TAG DATA/TAG REFERENCE
INDEX
31
10
0
COMPARATOR
1
3
2
HIT 3
HIT 2
HIT 1
HIT 0
HIT
TAG
STATUS
TAG
STATUS
SET 0
SET 1
SET 128
LINE 0
LINE 1
LINE 2
LINE 3
LW0
LW1
LW2
LW3
LW0
LW1
LW2
LW3
MUX
LOGICAL
LINE SELECT
DATA OR
INSTRUCTION
PHYSICAL
SET SELECT
PA10-PA4
PHYSICAL ADDRESS
TRANSLATED
PHYSICAL
ADDRESS
PA31-PA11
4
11
0
3
PA31-PA11
OR

---
Přehled vývoje CPU a MCU firmy Motorola/FreeScale

---
Řady výkonných MCU a CPU pro embedded aplikace

---
Procesory z rodiny 683xx/CPU32(+)

---
Mikrokontrolér 68332

---
System Integration Module (SIM)
- Obstarává propojení vnitřní (mezimodulové) a externí sběrnice
- Obsahuje logiku programovatelných chipselectů
- Umožňuje ochranu systému
- Obsahuje kontrolní čítač watchdog, hlídání správné hodinové frekvence, monitor systémové sběrnice
- Systémové hodiny mohou být odvozeny od 32.768-kHz krystalu, výsledkem je pak nízká spotřeba
- Obsahuje testovací/ladící logiku pro výrobní a uživatelské testování a pro vývoj

---
Central Processing Unit (CPU)
- 32-bitová architektura
- Kompatabilní s procesory MC68000 a MC68010
- Nové instrukce pro řídící aplikace
- Virtuální paměť pouze s vnější MMU (Memory Management Unit) jednotkou
- Rychlé provádění cyklů obsahujících jednu instrukci
- Instrukce pro práci a interpolaci tabulek
- Vylepšené zpracování vyjímek pro řídící aplikace
- Podporuje trasování do změny toku instrukcí ( návrat, volání, ... )
- Vstup pro vnější signál hardwarového breakpointu a kompletní logiku pro ladění Background Debug Mode
- Plně statická činnost umožňuje snižování a i zastavení hodin procesoru

---
Time Processor Unit (TPU)

---
Time Processor Unit (TPU)
- Obsahuje vlasní řadič mikrokódu pracující nezávisle na CPU32
- 16 nezávislých, programovatelných kanálů a pinů
- Každý kanál může vykonávat libovolnou časovou funkci
- Více kanálů může být vzájemně synchronizováno nebo může vytvářet složitější funkci využívající více pinů
- Dva čítače času s programovatelnými předděličkami
- Volitelnou prioritu jednotlivých kanálů

---
Mikrokontrolér 6868376

---
Dotazy?