Architektura počítačů
PCI a PCI Express sběrnice‏ a PCIe
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
Ver.1.10

---
PCI - Peripheral Component Interconnect
- PCI 1.0 - Intel (1992), PCI 2.0 (1993), PCI 2.1 (1995)
- původně 32-bit sběrnice, rozšíření na 64-bit
- multiplexovaná adresa a data na pinech AD0 až AD31
- při 64 bit adresaci možné dva cykly adresy na 32-bit verzi, jeden na 64 bit verzi
- v současné době nejrozšířenější sběrnice od PC přes pracovní stanice, servery a i průmyslové aplikace

---
PCI – frekvence a přenosová kapacita

---
Hierarchie PCI sběrnic

---
Hlavička PCI Zařízení
Hlavička PCI zařízení se nachází v řídicím adresním prostoru PCI sběrnice
2
3
4
Base Address
Type
prefetchable
0
1
31
Reserved
Base Address
1
Base Address for PCI I/O Space
Base Address for PCI Memory Space
2
0
1
0
31

---
PCI Device Header Type 0

---
PCI Device Header Type 1

---
Adresace PCI zařízení v řídicím prostoru

---
PCI - Varianty
- PCI – původní specifikace 33 MHz
- PCI-X - 64 bitů @ 133MHz
- cPCI, Compact PCI – karty o VME rozměrech, 3U/6U, 2mm connectory
- PC104-Plus -	PCI přidaná k PC104
- PISA - PCI přidaná s PCAT k ISA AT formátu
- P2CI -	PCI na VME64 P2 conektoru
- PMC -	PCI na Mezzanine Card, 'PMC'
- PXI - cPCI for měřící přístroje (jak VXI)
- Card Bus - 32 bit PCI na PC Card (PCMCIA)

---
PCI - signály

---
PCI 64-bit

---
PCI – typický systém (základová deska)

---
Paralelní nebo sériová? Co je rychlejší?

---
Topologie sběrnice PCI Express

---
PCI Express - fyzická vrstva
Diferenciální plně duplexní fyzická vrstva
Kódování 8b/10b zajišťuje dostatek hran pro obnovení hodin a shodný počet bitů 0 a 1 pro vyvážení stejnosměrné složky (DC) v střídavě (AC) vázaném systému

---
Vodi4e PCI Express Sběrnice

---
PCI Express
- frekvence 2.5 Gb/s přenosová kapacita okolo 250 MB/s na jedné PCI Express trase (násobí se pro 2×, 4×, 8×)
- čistá užitečná kapacita okolo 200 MB/s to je 2× až 4× více než klasické PCI
- kapacita není sdílená, jedná se o sériové point to point kanály
- dva páry vodičů a diferenční úrovně
- kódování a synchronizace 8b/10b
- předpoklad až 10 Gb/s (pokrok technologie)
- PCI Express 2.x (2007) nabízí frekvenci 5 Gb/s
- PCI Express 3.x (základ listopad 2010) zvýší na 8 Gb/s
- přechod z 8b/10b (20% pásma na kódování) na "scrambling" a 128b/130b kódování (ubírá jen 1.5% pásma)

---
PCI Express – paketový přenos dat

---
PCI Express – kompatibilita s drivery

---
PCI Express - typický systém (základová deska)

---
PCI Express - konektory
Grafická karta PCIe 16
PCI-X
PCIe 8
PCI
PCIe 16

---
PCIe 1
PCIe 4
CardBus
PCMCI
ExpressCard/34
ExpressCard/54
PCIe 8
PCIe 1

---
PCI Express - výhody
- velký výkon, i jen ve verzi x1 je dvakrát rychlejší než PCI a očekává se zrychlení
- zjednodušení V/V propojování, nahradí postupně AGP, PCI-X a HubLink coz jednodušší složitost
- díky úrovňovému designu zajistí kompatibilitu se softwarem
- nové kvality, např. izochronní přenosy a QoS
- sjednotí i externí karty, hot-swap a hot-plug